Ежегодный отчет о деятельности субъекта

естественной монополии - энергоцеха Донского ГОКа - филиала

АО «ТНК «Казхром»  по предоставлению регулируемых услуг

за 2015 год

Энергоцех является структурной единицей Донского ГОКа, филиала АО «ТНК «Казхром», входящего в Евразийскую Группу (ERG)

Энергоцех осуществляет 3 вида деятельности:

- Теплоснабжение - включает в себя выработку, транспортировку, распределение и реализацию тепловой энергии и горячей воды потребителям.

- Водохозяйственная  система - включает в себя добычу, транспортировку, распределение и реализацию питьевой, технической и поливной воды.

- Канализацинная система (водоотведение) – включает в себя сбор, транспортировку, очистку сточных вод.

По каждому виду деятельности техническая характеристика выглядит следующим образом:

- Теплоснабжение:

Состоит из 3 участков – центральная котельная, котельная «40 лет КССР», б/о «Мугоджары».

Общая установленная мощность центральной котельной составляет 192 Гкал/час. Видом топлива является природный газ, резервное топливо – мазут.

К центральной котельной подведены 2 тупика ж/д путей ЖДЦ:

1. для выгрузки мазута из ж/д цистерн на одновременную выгрузку 8 вагонов.

2. для выгрузки соли и других грузов для нужд котельной – используются при ежемесячной поставке соли на котельную.

Проложены подземные коммуникации к центральной котельной:

- газопровод для снабжения котельной газом;

- 3 водовода для питания котельной водой;

- 4 линии электроснабжения.

Котельная работает 350 дней в году с разной нагрузкой. Зимой 203 дня – на отопление, горячее водоснабжение и производства пара; в летнее время – на горячее водоснабжение, производство пара. 15 дней летом – полная остановка для ревизии, ремонта.

Средняя тепловая мощность котельной за 2015 год составила 53 гкал/час.

Отпуск тепловой энергии всего 396 764 Гкал/год, в т.ч.:

Отпуск тепловой энергии цехам ДГОКа 292 159_ Гкал/год, что составляет 73,6% от общей выработки тепловой энергии;

Отпуск тепловой энергии сторонним потребителям 104 605 Гкал/год, что составляет 26,4 % от общей выработки тепла;

Калорийность топлива (ккал/кг, ккал/м3) – газ 9 400 ккал/м3, мазут 9 600 ккал/кг.

Норма расхода условного топлива (кг усл.т/Гкал) – 153,51.

От центральной котельной для передачи тепловой энергии отходит 3 магистральных теплопровода.

Общая протяженность сетей теплоснабжения от Центральной котельной составляет 49,8 км, из них магистральных 19,6 км, городских 30,2 км.

Все сети связаны между собой как по потребителям, так и гидравлически, т.е. от каждой теплосети пользуются теплом   - цеха ДГОКа и сторонние  потребители.

Теплоснабжение домов работает по безэлеваторныму присоединению и с прямым водоразбором. Здесь хочется отметить тот факт, что наибольшие потери тепловой энергии происходят как раз на этих сетях. Основная причина это варварские отношения населения города к тем коммуникациям, от которых зависит их благополучие. Здесь можно привести множество примеров хулиганства, воровства, неосторожного обращения и т.д. Но больше всего в этом возмущает равнодушие населения, абсолютное безразличие к тому, как их дети бегают по вновь проложенной изоляции и снимают ее.

Разрушение теплоизоляции наиболее значимый фактор потерь тепловой энергии. Но не менее важный показатель потерь тепла – это раскрытые подъезды, лестничные клети и подвалы домов. Только раскрытые подъезды и окна в подъездах уменьшают  температуру внутри помещения на 40С.

Действующий  тариф на услуги тепловой энергии 2180,60 тенге за 1 Гкал (без НДС) был утвержден приказом Департамента АРЕМ по Актюбинской области от 09.04.2014 г. № 82-ОД с вводом в действие с 1 июня 2014 г.

С 01.07.2015 года приказом №109-ОД был введен компенсирующий тариф в размере 2066,39 тенге за 1 Гкал (без НДС).

Фактическая себестоимость по снабжению тепловой энергии для населения и юридических лиц за 2015 год составила 2 468,15 тенге за 1 Гкал.

За 2015 год был получен доход от оказания услуг по теплоснабжению в сумме 223 395,3 тыс. тенге при уровне дохода, согласно, утвержденной тарифной сметы 240 523,1 тыс. тенге, т.е. на 17 127,8 тыс. тенге или 7,1% меньше. Уменьшение дохода связано с уменьшением объемов потребления тепловой энергии потребителями (переход на газовое снабжение домов, установка приборов учета горячего водоснабжения), а также за счет уменьшения тарифа с 01.07.2015 года. Согласно утвержденной тарифной сметы, объем оказываемых услуг (товарная продукция) составляет 110 301 Гкал, фактически за 2015 год было реализовано населению и сторонним организациям 104 605 Гкал, т.е. на 5,2 %  меньше, что связано с уменьшением потребителей в г. Хромтау (переход на газовое отопление и установка приборов учета).

Совокупные расходы на оказание услуг по снабжению тепловой энергией составили за 2015 г. 979 272,8 тыс. тенге. В утвержденной тарифной смете совокупные затраты - 770 868,1 тыс. тенге. Таким образом, фактический уровень совокупных затрат превысил показатель, утвержденный в тарифной в смете на 208 404,7 тыс. тенге или на 27 %.

В утвержденной тарифной смете материальные затраты составляют 607 953,1 тыс. тенге, фактически – 643 660,7 тенге, что на 35 707,6 тыс. тенге или на 5,9% больше:

- Затраты на ингибитор составили 5 619,6 тыс. тенге, увеличение затрат на 1 033,3 тыс. тенге за счет увеличения цены на 35 538,43 тенге.

- Затраты на соль составили 5 172,0 тыс. тенге, увеличение затрат на 139,9 тыс. тенге за счет увеличения цены.

- Затраты на сырье (вода холодная) составили 79 772,7 тыс. тенге, увеличение на 8 636,4 тыс. тенге.

- Затраты на вспомогательные материалы составили 9 717,3 тыс. тенге, увеличение на 689,4 тыс. тенге.

- Затраты на  топливо составили 366 948,2 тыс. тенге, что на 18 379,3 тыс. тенге ниже утвержденной сметы, за счет снижения цены на газ. Средняя цена на топливо была запланирована на уровне 7 578,09 тенге/тыс. м3, по итогам 2015 г. цена сложилась на уровне 6 818,14 тенге/тыс. м3.

- Затраты по электроэнергии увеличились на 4 358,7 тыс. тенге или 32,8%. Средняя цена на электроэнергию была запланирована на уровне 8,063 тенге/кВт, по итогам 2015 г. цена сложилась на уровне 9,613 тенге/кВт.

Фактические затраты на заработную плату превышают уровень, утвержденный в тарифной смете на 39 216,1 тыс. тенге.

Затраты на амортизацию в утвержденной тарифной смете предусмотрены в размере 21 597,8 тыс. тенге, фактически за 2015 год составили 91 263,6 тыс. тенге.

Прочие затраты по итогам 2015 г. составили 83 076,9 тыс. тенге, что на 40 100,1 тыс. тенге выше уровня, утвержденного уполномоченным органом в тарифной смете, в том числе по страхованию на 264,6 тыс. тенге, по услугам цехов 37 177,7 тыс. тенге, по охране труда и техники безопасности 371,5 тыс. тенге, по услугам охраны 2 389,2 тыс. тенге.

Затраты на расходы периода возросли на 22 519,1 тыс. тенге или 106,7%.

Прибыль в утвержденной тарифной смете предусмотрена в размере 1798,6 тыс. тенге. В целом, по итогам 2015 года деятельность по оказанию услуг теплоснабжения в г. Хромтау была убыточной. Убытки составили 34 785,5 тыс. тенге.

1 февраля 2016 года была подана заявка на утверждение предельных тарифов по тепловой энергии на 2016-2020 годы в размере 4 986,53 тенге за 1 гкал.

Инвестиционная программа по производству, передаче, распределению и снабжению тепловой энергией на 2015 год утверждена ДКРЕМиЗК РК совместным приказом №14-ОД от 28.01.2015г. на общую сумму 9 582,7 тыс. тенге.

Инвестиционная программа включала следующие мероприятия:

капитальный ремонт теплосети от ТК-6 27 кв (по ул.Г.Жубанова) длиной 72,6 метров диаметром 273 мм и 127 метров диаметром 127 мм,

приобретение и установка насоса АД 2000-100-2 – 1 ед.

В рамках инвестиционной программы для безаварийной работы и обновлению насосного парка на услуги теплоснабжения в 2015 году были приобретены оборудования на общую сумму 3 769,1 тыс.тенге, в том числе:

- Насос АХП65-50-160 с электродвигателем 7,5 кВт на сумму 558,7 тыс. тенге;

- Насос 1Д500/63 с электродвигателем 160 кВт на сумму 781,9 тыс. тенге;

- Насос КМ-100-65-200 с электродвигателем 45 кВт на сумму 246,5 тыс. тенге;

- Насос АД 2000-100-2 на сумму 2 182,0 тыс. тенге.

Все мероприятия выполнены в полном объеме в 2015 году за счет средств предприятия ввиду того, что средства инвестиционной программы на 2015 год не учтены в тарифе.

Также дополнительно в 2015 году на Центральной котельной проведены:

- капитальный ремонт котла КВГМ-50 №10 на общую сумму 11 475,6 тыс.тенге. В объем капитального ремонта КВГМ-50 вошли замена промежуточного, фронтального экранов и конвективного блока.

- капитальный ремонт котла ПТВМ-30 №6 на общую сумму 6 494,3 тыс.тенге. В объем капитального ремонта ПТВМ-30 вошли замена фронтального экрана и конвективного блока.

Также проведены:

- опрессовка тепловой сети на промышленную площадку, выполнен текущий ремонт теплосетей на сумму 3 981,4 тыс. тенге, ревизия запорной арматуры в количестве 16 шт по всем тепловым сетям на сумму 3 708,1 тыс.тенге.

В итоге за 2015 год Донской ГОК инвестировал на закуп и ремонт оборудовании  для производства, передачи, распределения и снабжения тепловой энергии сумму в размере 21 678,0 тыс.тенге при сумме амортизации, предусмотренной в тарифной смете 21 597,8 тыс. тенге.

В перспективе на 2016-2020 г.г. ДКРЕМиЗК утверждены пятилетние инвестиционные программы направленные на капитальные ремонты теплосетей и замену насосов.

2.Водоснабжение

Подземные водозаборы – 2 шт.: К-Жарская депрессия, Кайрактинская депрессия.

Поверхностный водозабор – 1 шт. – водохранилище по реке Дж-Бутак.

1.1.Донской водозабор

насосных станций – 10 скважин – 1 подъем

одна насосная – 2 подъем

одна насосная – 3 подъем

1-ый подъем – 10 шт. насосы ЭЦВ 8-40-65-40 м3/ч

Общий дебет разрешенный 304 м3/час. Два раза в год проводится ревизия всех насосов с заменой на оборотные.

1.2.Кайрактинский водозабор 9 скважин. Насосная первого подъема, насосная второго подъема, насосная третьего подъема. Общий дебет разрешенный 750 м3/час. Два раза в год проводится ревизия всех насосов с заменой на оборотные.

1.3.Дж-Бутак 2 насоса  ЦН 400/105 производительностью 400 м3/час, мощность двигателей 200 кВт.

Суммарная мощность 2*200 - 400 кВт/час.

Суммарная мощность всех водозаборов и насосных 3 803 кВт.

Энергоцех обеспечивает водоснабжение всех цехов ДГОКа – хоз.питьевые нужды, сторонних организаций и населения г.Хромтау.

Техническая вода с водохранилище Дж-Бутак используется на центральную котельную, находящуюся в структуре энергоцеха, для паровых, водогрейных котлов и нужд водоснабжения ДОФ-1, ш.«ДНК»; ЦАТиМ.

Кайрактинский водозабор находится на расстоянии 40 км к северо-востоку от г. Хромтау.

Донской водозабор находится на расстоянии 9 км к юго-востоку от г. Хромтау.

Водохранилище Дж-Бутак объемом 3,46 млн.м3 находится на расстоянии 5 км к западу от г. Хромтау.

Производительность водозаборов:

- Донской 7300 м3/сут

- Кайракты  13260 м3/сут

- Дж-Бутак - 4320 м3/сут

На водозаборах установлено:

2 резервуара по 400 м2 на 2 подъемах

3 резервуара по 3000 м2 на 3 подъемах

1 резервуар по 3000 м2 для технической воды

Обеззараживание питьевой воды производится бактерицидными установками УОВ с использованием ламп ДРТ 1000 и ДРТ 2500. При промывке резервуаров и водоводов 2 раза в год производится дизенфекция водопроводных сетей специализированной организацией, которая имеет лицензию на данный вид деятельности.

Всего протяженность водоводов находящихся на балансе энергоцеха 205 км, износ водосетей 68,4%.

Общий подъем воды за 2015 год составил 6 810,943 тыс. м3 при плане 6 936,039 тыс. м3, потери воды при этом составили 2 637,874 тыс. м3 или 38,7 %. Анализ показывает: наибольшие потери относятся к скрытым утечкам - это скрытые аварии на водоводах и потери воды в подвалах жилых домов.

Приказом № 133-ОД от 22 июня 2012 года  на услуги водоснабжения введен средний предельный уровень тарифа в размере 35,13 тенге за 1 м3 (без НДС).

Фактическая себестоимость по снабжению питьевой воды для населения и юридических лиц за 2015 год составила 90,91 тенге за 1 м³.

За 2015 г. был получен доход от оказания услуг по водоснабжению в сумме 32 829,0 тыс. тенге при уровне дохода, согласно, утвержденной тарифной сметы 34 123,1 тыс. тенге, т.е. на 1 294,1 тыс. тенге или 3.8 % меньше. Согласно утвержденной тарифной сметы, объем оказываемых услуг составляет 971,5 тыс. м³, фактически за 2015 г. было реализовано населению и сторонним организациям 978,5 тыс. м³, т.е. на 7,0 % больше, что связано с увеличением расхода холодной воды у ряда потребителей в г. Хромтау.

Совокупные расходы на оказание услуг по снабжению холодной водой составили за 2015 г. 379 386,0 тыс. тенге. В утвержденной тарифной смете совокупные затраты 164 291,6  тыс. тенге. Таким образом, фактический уровень совокупных затрат превысил показатель, утвержденный в тарифной в смете на 215 094,3 тыс. тенге или на 130,9%., в том числе по следующим показателям:

Затраты по электроэнергии увеличились на 18 586,7 тыс. тенге или 24,6%.

Отклонение за счет увеличения объемов электроэнергии за счет увеличения поднятой воды.

Фактические затраты на заработную плату превышают уровень, утвержденный в тарифной смете на 65 570,4 тыс. тенге. В действующей тарифной смете не предусмотрено повышение заработной платы с 01.06.2012 года и с 01.04.2014 года.

Затраты на проведение ремонтных работ за 2015 г. составили 4 443,7 тыс. тенге, что выше уровня по утвержденной тарифной смете на 405,4 тыс. тенге или 10,0%. Увеличение  объясняется влиянием роста цен на материалы по сравнению с предшествующими периодами.

Прочие затраты по итогам 2015 г. увеличились на 32 534,9 тыс. тенге или на 80,3 %, в том числе по страхованию на 391,1 тыс. тенге (увеличение страховой суммы), по услугам цехов и сторонним организациям на 22 719,5 тыс. тенге (увеличение себестоимости 1 маш/часа и 1 анализа, удорожание услуг сторонних организаций), по охране труда и технике безопасности на 1 471,9 тыс. тенге (увеличение цен на спецодежду), по налогу на добычу полезных ископаемых (НДПИ) на 7 936,1 тыс. тенге (увеличение ставки возмещения).

Затраты на расходы периода превысили на 18 675,9 тыс. тенге.

Прибыль в утвержденной тарифной смете предусмотрена в размере 1 079,9 тыс. тенге. В целом, по итогам 2015 г. деятельность по оказанию услуг водоснабжения в г. Хромтау была убыточной. Убытки составили 56 129,3 тыс. тенге.

По водоснабжению в 2015 году заменено магистральных водоводов общей протяженностью 1350 м на сумму более 14 574,2 тыс. тенге, текущий ремонт водоразборных колонок на сумму 278,4 тыс. тенге, замена задвижек в количестве 7 шт на сумму 398,8 тыс. тенге, изготовление катушек на сумму 797,7 тыс. тенге.

Инвестиционная программа на 2015 год утверждена ДКРЕМиЗК приказом №5-ОД от 03.11.2014г. инвестиционная программа по услуге водоснабжения на общую сумму 23 576,063 тыс.тенге. Инвестиционная программа предусматривала реализацию мероприятий по проведению капитального ремонта водовода от узла 3 подъема (участок от поворота карьера Поисковый-колодце в районе Кирпичного завода) длиной 1550 метров диаметром 315 ПХВ.

Донской ГОК в 2015 году инвестировал на услуги водоснабжения общую сумму в размере 35 488,43 тыс.тенге при сумме амортизации, предусмотренной в действующей тарифной смете 6109,9 тыс.тенге.

В рамках инвестиционной программы Донского ГОКа для безаварийной работы и обновлению насосного парка на водоснабжение в 2015 году были приобретены:

- насос погружной ЭЦВ 10-65-110 – 2 ед. на сумму 556,97 тыс.тенге;

- насос погружной ЭЦВ 10-120-60  - 1 ед. на сумму 336,13 тыс.тенге;

- насос погружной ЭЦВ 8-40-120  - 6 ед. на сумму 4 737,96 тыс.тенге;

- насос ЦН 400-210 с электродвигателем 315 кВт - 1 ед. на сумму 7 884,85 тыс.тенге;

- насос ЦН 400-105 с электродвигателем 200 кВт - 1 ед. на сумму 3848,02 тыс.тенге;

- установка дезинфекции воды УДВ-7А300Н-10-150 150м3/ч 2,21кВт - 1 ед. на сумму 3 550,3 тыс.тенге.

В 2015 году проведена большая работа по техническому обслуживанию сетей водоснабжения. Необходимо отметить, что потери по воде  составили 2637,874 тыс.м3 по сравнению с 2014 годом 3 122,979 тыс.м³, т.е уменьшение составило 4%.

Борьба с потерями один из самых важных, ключевых вопросов по разумному использованию питьевой воды и, как следствие, снижение убытков по водоснабжению.

В 2015 году была подана заявка на повышение тарифа по водоснабжению. После рассмотрения в ДКРЕМиЗК по Актюбинской области приказом № 8-ОД от 21.01.2016 года утвержден тариф на долгосрочный период 2016-2020 годы в размере: 2016 г - 56,16 тенге за 1 м3; 2017 г - 60,55тенге за 1м3; 2018 г - 60,79 тенге за 1 м3; 2019 г - 63,06 тенге за 1 м3; 2020 г - 64,88 тенге за 1 м3.

В перспективе на 2016-2020 г.г. ДКРЕМиЗК утверждены пятилетние инвестиционные программы направленные на капитальные ремонты водосетей и замену насосов.

Для полива зеленых насаждений используется вода с карьера 29 месторождения в количестве за 2015 год 276,767 тыс. м3 в год. Общая протяженность поливочного водопровода составляет 21 км. Ежегодно запуск поливочной системы производится с 1 мая и работает, согласно графика, до 01 октября. Здесь хочется отметить, что в связи с отсутствием подготовленности потребителей к поливочному сезону (непроведением ревизии кранов, осмотром и заменой трубопроводов) происходят перебои подачи воды согласно графика, либо разлив поливочной воды по улицам города.

Приказом № 87-ОД от 22.05.2015 года утвержден средний предельный уровень тарифа в размере 16,67 тенге за 1 м3 (без НДС). С вводом в действие с 1 июля 2015 года сроком на 5 лет (2015-2019 г.г.).

Фактическая себестоимость для населения и юридических лиц за 2015 год составила 19,02 тенге за 1 м3.

За 2015 г. был получен доход от оказания услуг по поливу зеленых насаждений в сумме 3 058,0 тыс. тенге при уровне дохода, согласно, утвержденной тарифной сметы 3 778,3 тыс. тенге, т.е. на 720,3 тыс. тенге или 19,1% меньше. Согласно утвержденной тарифной сметы, объем оказываемых услуг по товарной продукции составляет 215,1 тыс. м3, фактически за 2015 г. объем составил 207,5 тыс. м3 на 3,5 % меньше.

Совокупные расходы на оказание услуг по поливу составили за 2015 г. 5 265,7 тыс. тенге. В утвержденной тарифной смете совокупные затраты 3 778,3 тыс. тенге. Таким образом, фактический уровень совокупных затрат превысил показатель, утвержденный в тарифной в смете на 1 487,4 тыс. тенге или на 39,4%., в том числе по следующим показателям:

Затраты по электроэнергии увеличились на 17,8 тыс. тенге или 1,1%. Отклонение за счет увеличения цены на электроэнергию (утвержденная цена 9,220 тенге/кВт*час, фактически цена сложилась в размере 9,613 тенге/кВт*час.

Фактические затраты на заработную плату превышают уровень, утвержденный в тарифной смете на 734,5 тыс. тенге.

Затраты на амортизацию в утвержденной тарифной смете предусмотрены в размере 866,0 тыс. тенге, фактически за 2015 год составили 11 449,2 тыс. тенге.

Затраты на проведение ремонтных работ за 2015 г. составили 489,6 тыс. тенге, что выше уровня по утвержденной тарифной смете на 151,9 тыс. тенге или 45,0% . Увеличение объясняется влиянием роста цен на материалы по сравнению с предшествующими периодами.

Прибыль в утвержденной тарифной смете не запланирована. В целом, по итогам за 2015 г. деятельность по оказанию услуг по поливу в г. Хромтау была убыточной.  Убытки  составили 889,4 тыс. тенге.

В 2015 году приказом №13-ОД от 28.01.2015 ДКРЕМиЗК была утверждена инвестиционная программа на услуги водоснабжения (полив зеленых насаждении) на общую сумму 866,0 тыс.тенге. Инвестиционная программа включала мероприятия по проведению капитального ремонта поливочного водопровода пускового по ул.Горького диаметром 50-200 мм длиной 410 метров. Донским ГОКом произведен капитальный ремонт поливочного водовопровода протяженностью 640 метров на общую сумму 1 134,93 тыс. тенге. Инвестиционную программу 2015 года по поливу зеленых насаждении выполнили в полном объеме.

В перспективе на 2015-2019 г.г. ДКРЕМиЗК утверждены пятилетние инвестиционные программы направленные на капитальные ремонты основных средств.

3. Водоотведение

Энергоцех имеет на балансе 65 км канализационных сетей и 13 КНС. Износ канализационных коллекторов 90%. Городские очистные сооружения имеют производительность 17 000 м3/сутки. Включают механическую, биологическую и доочистку с обеззараживанием ультрафиолетом. Стоки сбрасываются на рельеф по коллектору длиной 9 км, частично используются в оборотной системе ДОФ-1 в летнее время. Всего принято стоков по очистным сооружениям за 2015 год – 2 716,6 тыс. м3.

Приказом № 133-ОД от 22.06. 2012 года введен средний предельный уровень тарифа в размере 25,15 тенге за 1 м3 (без НДС).

Фактическая себестоимость по канализации для населения и юридических лиц за 2015 год составила 47,03 тенге за 1 м3.

За 2015 г. был получен доход от оказания услуг по канализации в сумме 28 394,0 тыс. тенге при уровне дохода, согласно, утвержденной тарифной сметы 31 073,1 тыс. тенге, т.е. на 2 679,1 тыс. тенге или 8,6% меньше.

Согласно утвержденной тарифной сметы,  объем оказываемых услуг составляет 1234,3 тыс. м3, фактически за 2015 г. сбор сточных вод с населения и сторонних организаций составил 1 179,2 тыс. м3 на 4,5 % меньше, что связано с уменьшением сброса сточных  вод у ряда потребителей в г. Хромтау, в связи с установкой приборов учета холодной и горячей воды.

Совокупные расходы на оказание услуг по канализации составили за 2015 г. 127 730,0 тыс. тенге. В утвержденной тарифной смете совокупные затраты – 64 069,8 тыс. тенге. Таким образом, фактический уровень совокупных затрат превысил показатель, утвержденный в тарифной в смете на 63 660,1 тыс. тенге или на 99,4%.

Затраты по электроэнергии увеличились на 145,8 тыс. тенге  или 0,8%. Увеличение объемов электроэнергии в связи с увеличением объемов сбора сточных вод.

Фактические затраты на заработную плату превышают уровень, утвержденный в тарифной смете на 34 329,8 тыс. тенге

Затраты на амортизацию в утвержденной тарифной смете предусмотрены в размере 4 141,7 тыс. тенге, фактически за 2015 год составили 14 615,8 тыс. тенге.

Затраты на проведение ремонтных работ за 2015 г. составили 1674,8 тыс. тенге, что выше уровня по утвержденной тарифной смете на 728,7 тыс. тенге или 77,0% . Увеличение объясняется влиянием роста цен на материалы по сравнению с предшествующими периодами.

Прочие затраты по итогам 2015 г. увеличились на 11 272,8  тыс. тенге. или на 64,4% по сравнению с уровнем, утвержденным уполномоченным органом в тарифной смете, в том числе по страхованию на 1 478,0 тыс. тенге, по услугам цехов и сторонним организациям на 8 584,4 тыс. тенге, по охране труда и техники безопасности на 500,1 тыс.тенге, по охране окружающей среды на 708,0 тыс. тенге.

Затраты на расходы периода возросли на 6 708,9 тыс. тенге или 264,2%,

Прибыль в утвержденной тарифной смете предусмотрена в сумме 542,6 тыс. тенге. В целом, по итогам за 2015 г. деятельность по оказанию услуг по канализации в г. Хромтау была убыточной. Убытки составили 27 059,5 тыс. тенге.

Выполнен текущий ремонт канализационных коллекторов на сумму 240,9 тыс. тенге.

Инвестиционная программа ДКРЕМиЗК на 2015 год утверждена приказом №6-ОД от 03.11.2014г. на общую сумму 1 268,596 тыс.тенге. Инвестиционная программа включала следующие мероприятия по закупу:

насос К160/30 в количестве 1 ед.,

насоса СМ125-80-315 в количестве 2 ед..

Средства инвестиционной программы не учтены в тарифе.

Донской ГОК инвестировал на услуги водоотведения в 2015 году сумму в размере 13 445,3 тыс.тенге на закуп оборудовании при сумме амортизации, предусмотренной в тарифной смете 4 141,7 тыс.тенге. Было приобретено следующее оборудование:

- насос СМ 125-80-315 с электродвигателем 18,5 кВт на сумму 645,3 тыс. тенге;

- насос К 160/30 с электродвигателем 30 кВт на сумму 600,0 тыс. тенге;

- барабанная сетка БСБ 3*2,8 на сумму 12 200,0 тыс. тенге.

2015 году была подана заявка на повышение тарифа по канализации. После рассмотрения в ДКРЕМиЗК по Актюбинской области приказом № 8-ОД от 21.01.2016 года утвержден тариф на долгосрочный период 2016-2020 годы в размере: 2016 г-36,81 тенге за 1 м3; 2017 г -37,69 тенге за 1м3; 2018 г -38,48 тенге за 1 м3; 2019 г -39,86 тенге за 1 м3; 2020 г -41,18 тенге за 1 м3.

В перспективе на 2016-2020 г.г. ДКРЕМиЗК утверждены пятилетние инвестиционные программы направленные на капитальные ремонты основных средств.

О проводимой работе с потребителями регулируемых услуг.

На 01.01.2016 г. коммунальными услугами пользуются 7 811 абонентов. За 2015 г. было перезаключено 1 500 договоров на  оказание услуг по водоснабжению, водоотведению, по тепловой энергии с физическими лицами. С юридическими лицами заключено 149 договоров.

Ежемесячно контролёры энергоцеха разносят квитанции на оплату коммунальных услуг. При наличии задолженности свыше 2-х месяцев, абоненту предоставляется уведомление, оформляется расписка о погашении задолженности в срок.

За невыполнение договорных обязательств по оплате коммунальных услуг за 2015 г. было подано 37 исков по физическим лицам на сумму 2 439 400 тенге, оплачено 1 387 782 тенге (56,9%). По юридическим лицам было подано 32 иска на сумму 2 936 740 тенге, оплачено 2 173 642 тенге (74,0%).

Общая сумма долгов переданных в суд в 2015 г. составила 5 376 140 тенге. Оплачено за 2015 г. в сумме 3 561 424 тенге (66,2%).

Информация по дебиторской задолженности по коммунальным услугам за 2015 год

Дебиторская задолженность на 01.01.2016 год составила 54 433,4 тыс. тенге, в том числе по населению 40 829,9 тыс. тенге, по юридическим лицам 13 603,5 тыс. тенге.

Донским комбинатом для уменьшения дебиторской задолженности по коммунальным услугам и улучшения условий оплаты для абонентов были заключены договора со всеми банками города. Кроме этого, в энергоцехе работает касса по приему платежей, это удобно – клиенты, сверив начисление, сразу производят оплату. Работники комбината производят оплату за коммунальные услуги по заявлению через заработную плату.

Ежемесячно предоставляются списки о задолженности по коммунальным услугам юридическим лицам. Проводится работа с табельщиками цехов комбината, отправляются списки должников и предоставляется информация руководству комбината. Проводятся заседания по рассмотрению задолженности по коммунальным услугам с зам. директора по общим вопросам.